FB 241 90

RACCORD FBSP Coude 90°

Caractéristiques

| Domaine d’utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD |
| --- | --- |
|  | 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 | Cône extérieur 60° |
| Abréviation | BSP |
| Norme | ISO 8434-6 |
|  | BS 5200 |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |

Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service | G1 | L1 | L2 | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (bar) |  | (mm) | (mm) |  |
| 241070203 | 5 | 3 | 3/16" | 350,0 | G 1/8" -28 | 47,5 | 27,5 | 14 |
| 241070403 | 5 | 3 | 3/16" | 350,0 | G 1/4" -19 | 49,0 | 27,0 | 19 |
| 241070204 | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | G 1/8" -28 | 57,0 | 27,5 | 14 |
| 241070403 | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 1/4" -19 | 55,0 | 27,0 | 19 |
| 241070604 | 6 | 4 | 1/4" | 400,0 | G 3/8" -19 | 56,0 | 29,0 | 22 |
| 241070405 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 1/4" -19 | 55,0 | 31,0 | 17 |
| 241070605 | 8 | 5 | 5/16" | 400,0 | G 3/8" -19 | 58,0 | 29,0 | 22 |
| 241070806 | 8 | 5 | 5/16" | - | G 1/2" -14 | 62,5 | 34,0 | 27 |
| 241070406 | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 1/4" -19 | 64,0 | 36,5 | 19 |
| 241070606 | 10 | 6 | 3/8" | 400,0 | G 3/8" -19 | 64,0 | 33,0 | 22 |
| 241070806 | 10 | 6 | 3/8" | 240,0 | G 1/2" -14 | 64,0 | 34,0 | 27 |
| 241070608 | 12 | 8 | 1/2" | 240,0 | G 3/8" -19 | 72,5 | 40,0 | 22 |
| 241070808 | 12 | 8 | 1/2" | 240,0 | G 1/2" -14 | 72,5 | 38,0 | 27 |
| 241071008 | 12 | 8 | 1/2" | 350,0 | G 5/8" -14 | 71,5 | 42,5 | 30 |
| 241071208 | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 3/4" -14 | 71,5 | 45,5 | 32 |
| 241071010 | 16 | 10 | 5/8" | 350,0 | G 5/8" -14 | 87,0 | 52,5 | 30 |
| 241071210 | 16 | 10 | 5/8" | 315,0 | G 3/4" -14 | 87,0 | 55,0 | 32 |
| 241071212 | 19 | 12 | 3/4" | 315,0 | G 3/4" -14 | 99,0 | 58,0 | 32 |
| 241071212 | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 1" -11 | 99,0 | 62,0 | 38 |
| 241071616 | 25 | 16 | 1" | - | G 1" -11 | 126,0 | 74,0 | 38 |
| 241172020 | 25 | 16 | 1" | 250,0 | G 1 1/4" -11 | 127,0 | 69,5 | 50 |
| 241172420 | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | G 1 1/4" -11 | 150,5 | 92,0 | 50 |

Gamme de produits

Raccord  FBSP 90° Galvanisé

Adresse  lot 12 hectars  rue « B » N 17 BBA  Email : contact@flexibordj.com    Site www.flexibordj@live.com  MOB 0770959812/0770281512

TEL/FAX 035723795